## Slide 1
Ⅱ. Jaguar I-Pace INLET Benchmarking
1. Phân tích chi tiết : Housing dạng Mô-đun
Kết quả kiểm tra
Cấu tạo chi tiết
Quá trình lắp
So với Yura thì số lượng chi tiết tăng => Giá thành Yura có ưu thế cạnh tranh hơn
 | Tên chi tiết | Hình dạng | Chất liệu
1 | Main housing |  | PA6-GF30-FR
2 | Outer housing |  | PBT-GF20
3 | Outer housing seal |  | -
4 | SCREW X 2 |  | -
1 | Lắp seal
2 | Lắp screw (2ea)
3 | Ass’y

## Slide 2
Ⅱ. Jaguar I-Pace INLET 벤치마킹
1-1. Housing dạng Mô-đun
I-PACE
YURA
Cost
Weight
▼ won
▼ g
 Kết cấu housing dạng Mô-đun
 Kết cấu housing dạng khối liền
I-PACE housing dạng Mô-đun | 
1 | MAIN HOUSING
2 | OUTER HOUSING
3 | OUTER HOUSING SEAL
4 | SCREW X 2
Sử dụng housing modun nên số lượng chi tiết
nhiều hơn – giảm ưu thế cạnh tranh
NE EV T-CAR housing | 
1 | MAIN HOUSING
2 | FRONT SEAL
Sử dụng housing dạng khối liền nên số lượng
chi tiết giảm – tang ưu thế cạnh tranh
<main housing>
<outer housing>
<outer housing
seal>
<screw>
<main housing>
<front seal>

## Slide 3
Ⅱ. Jaguar I-Pace INLET 벤치마킹
2. Phân tích chi tiết : Kết cấu chống/thoát nước
검토 결과
Kết cấu chống nước
Kết cấu thoát nước
So với Yura thì số lượng seal chống nước tang – giá thành của Yura cạnh tranh hơn
 | Tên chi tiết | Hình dạng
1 | Outer housing seal | 
2 | Seal mặt trước seal holder housing | 
3 | Seal mặt sau seal holder housing | 
4 | Seal AC lỗ wire | 
5 | Seal DC lỗ wire | 
6 | Pad seal AC | 
<하우징 하단 배수홀>
 | Tên chi tiết | Hình dạng
1 | 6 lỗ thoát nước housing | 
2 | 7 lỗ thoát nước terminal | 
3 | Dự tính lỗ thoát nước | 
<메인하우징 배수홀 위치>
<hướng thoát>
<lỗ thoát nước dưới housing>

## Slide 4
Ⅱ. Jaguar I-Pace INLET 벤치마킹
2-1. Kết cấu chống nước
I-PACE
YURA
Cost
Weight
▼ won
▼ g
 I-PACE kết cấu chống nước
 NE EV kết cấu chống nước
NE EV T-CAR | 
1 | Sử dụng housing font seal
2 | Sử dụng tube giãn nở nhiệt phần lắp AC/DC
I-PACE | 
1 | Sử dụng seal outer housing
2 | Sử dụng seal mặt trước housing seal holder (housing)
3 | Sử dụng seal mặt sau housing seal holder (protector)
4 | Sử dụng seal lỗ wire (AC)
5 | Sử dụng seal lỗ wire (DC)
6 | Sử dụng pad seal phần AC
1
3
2
4
5
6
<sử dụng main housing front seal)

## Slide 5
Ⅱ. Jaguar I-Pace INLET 벤치마킹
2-2. Kết cấu thoát nước
I-PACE
YURA
Cost
Weight
▼ 원
▼ g
 I-PACE Kết cấu thoát nước
 NE EV Kết cấu thoát nước
<vị trí lỗ thoát nước
Main housing>
<dự tính hướng thoát >
<lỗ thoát nước dưới housing>
<dự tính hướng thoát >
<vị trí lỗ thoát nước
Main housing>
I-PACE lỗ thoát nước | 
Phần terminal | 7
Housing | 6
<lỗ thoát nước bên trong giữa
Main housing >
NE EV T-CAR lỗ thoát nước | 
Phần terminal | 7
Housing | 3

## Slide 6
Ⅱ. Jaguar I-Pace INLET 벤치마킹
3. Phân tích chi tiết : PCB / cảm biến nhiệt / cable
Kết quả kiểm tra
Inlet PCB
Hình dạng
Sử dụngPCB nên tối ưu hóa không gian nhưng yếu thế về cạnh tranh giá thành
Phân loại | 
L1 | 6SQ
L2 | 6SQ
PE | -
DC+ | 50SQ
DC- | 50SQ
Đường kính dây SQ
Phần tiếp xúc với terminal tín hiệu
Điện trở
Phần nối cảm biến nhiệt
Phần tiếp xúc terminal
nối đất
DC+
DC-
<cố định PCB cảm biến nhiệt phần dưới rear holder DC >
<cảm biết nhiệt terminal DC>
<Phần tiếp xúc với terminal tín hiệu>

## Slide 7
Ⅱ. Jaguar I-Pace INLET 벤치마킹
3-2. PCB / cảm biến nhiệt / cable
I-PACE
YURA
Cost
Weight
▼ won
▼ g
 I-PACE đường kính
 Yura inlet không áp dụng PCB
 NE EV sử dụng 1 cảm biến nhiệt (1ea)
 NE EV đường kính
Phân loại | Đường kính
L1 | 6SQ
L2 | 6SQ
PE | -
DC+ | 50SQ
DC- | 50SQ
Phân loại | Đường kính
L1 | 5SQ
L2 | 5SQ
PE | 5SQ
DC+ | 70SQ
DC- | 70SQ
DC+
DC-
 I-PACE sử dụng 2 cảm biến nhiệt (2ea) và PCB적용

## Slide 8
Ⅱ. Jaguar I-Pace INLET 벤치마킹
4. Phân tích chi tiết : Actuator
검토 결과
Inlet Actuator
Hình dạng
액츄에이터 비상해제케이블 구조 및 무게 상이
Phân loại | I-PACE ACTUATOR
Nhà sx | TE Connectivity
size | 63.7mm x 42.8mm x 30.7mm
Khối lượng | 60.1g
Sử dụng kết cấu hủy bỏ tình trạng khẩn cấp
Phân loại | Cable hủy bỏ tình trạng khẩn cấp
Chiều dài | 220mm
<락킹 핀 패드씰 적용>

## Slide 9
Ⅱ. Jaguar I-Pace INLET 벤치마킹
4-1. Actuator
I-PACE
YURA
Cost
Weight
▼ won
▼ g
 I-PACE Actuator
 NE EV Actuator
Phân loại | I-PACE
Nhà sản xuất | TE Connectivity
size | 63.7mm x 42.8mm x 30.7mm
Khối lượng | 60.1g
Phân loại | NE EV
Nhà sản xuất | 동아
size | 67.18mm x 61.2mm x 26.5mm
Khối lượng | 75.3g
<Sử dụng pad seal locking pin >
<Cơ cấu ngăn ngừa lệch actuator>
< Cơ cấu ngăn ngừa lệch actuator >

## Slide 10
Ⅱ. Jaguar I-Pace INLET 벤치마킹
5. Phân tích chi tiết : Khắc (vật liệu)
Kết quả kiểm tra
Main housing/ Protector
Seal holder/ rear holder
I-PACE không khắc thông tin dòng điện inlet (Tiêu chuẩn quốc tế inlet IEC62196 cần phải khắc thông tin dòng điện inlet)
Phân loại | I-PACE 메인 하우징
Vật liệu | PA6-GF30-FR
Số hiệu | 1-2293540-1
 | I-PACE 프로텍터
Vật liệu | PA6-(GF+GB)30
Số hiệu | 2303200-1
<Khắc main housing>
<Khắc protector>
<Khắc protector>
<Khắc rear holder>
Phân loại | I-PACE 씰 홀더
Vật liệu | PA6-(GF+GB)30
Số hiệu | 2304512-1
 | I-PACE 리어홀더
Vật liệu | PA66-GF25-FR
Số hiệu | 2293849-1

## Slide 11
Ⅱ. Jaguar I-Pace INLET 벤치마킹
5-1. Khắc (Vật liệu)
I-PACE
YURA
Cost
Weight
▼ won
▼ g
 I-PACE khắc
 NE EV actuator
Phân loại | I-PACE 원재료
Main housing | PA6-GF30-FR
protector | PA6-(GF+GB)30
Rear holder | PA66-GF25-FR
Seal holder | PA6-GF30-FR
<khắc main housing>
<khắc protector>
<khắc seal holder>
Phân loại | NE EV 원재료
Main housing | PA66-GF25
protector | PBT-GF15
Rear holder | PA6-GF30
<khắc main housing>
※ Yura khắc thông tin dòng điện/nguồn điện, số hiệu sản phẩm, chứng nhận UL mark
※ I-PACE không khắc thông tin dòng điện/nguồn điện
<khắc protector>
<khắc rear holder>
<khắc rear holder>