## Slide 1
▣ Charge port Comparison Chart
<YURA 컨셉 설계(최신)>
<CANOO社 RFQ 반영 컨셉 설계>
※ 기존 컨셉 대비 추가 구조 반영 필요
- 후면부 최소 IP67 만족
- 나사 없이 조립 필요
- 브라켓 적용
- AC단, DC단 와이어 경로 반영
(예시)
(예시)
AC TERMINAL SEAL
SEAL
SEAL
SEAL
SEAL
ACTUATOR
DC CABLE HEADER
HEADER COVER
TERMINALs
DC TERMINALs
BRACKET
INLET
DC CAP

## Slide 2
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestion
 |  | 인렛 아세이 내 wet zone과 dry zone 상세 구분 요청 (IP67 만족 영역 확인 요청) 유라 제안 : 인렛 컨셉 제안 1) 방수 컨셉
Customer Answers |  | 
HEADER COVER의 경우 DC단만 OPEN 타입으로 가능한지 검토 요청 |  | 
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)
NO | SEAL 적용 부위 |  | SEAL 타입 | 비고
1 | INLET | AC TERMINALs | 패밀리씰 | 기밀 유지
2 | INLET | DC TERMINALs | 개별 씰 | 기밀 유지
3 | INLET | COVER HEAD | 가스켓 | 기밀 유지
4 | HEADER COVER | HEADER COVER | 가스켓 | 기밀 유지
5 | HEADER COVER | BUSBAR | 패밀리씰 | 기밀 유지
(1) SEAL
(3) SEAL
(4) SEAL
(5) SEAL
(2) SEAL

## Slide 3
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestion
 |  | 유라 제안 : 인렛 컨셉 제안 2) 배수 컨셉
Customer Answers |  | 
유라 컨셉 반영 |  | 
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)
① 단자부 배수홀 적용 | ② 배수 경로
<완속단 경로>
<급속단 경로>

## Slide 4
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestions
 |  | Sealing surface 의미 확인 요청 1) INLET에 SEAL 적용해 방수 구조 확보 또는 2) BEAUTY COVER에 SEAL 적용해 방수 구조 확보 유라 제안 - 인렛에 FRONT SEAL 적용 구조 반영
Customer Answers |  | 
BEAUTY COVER에 방수 구조 적용 (3D 모델링 확인 후 전달 예정) 인렛에는 BEAUTY COVER에 맞춰 방수면 공간 확보 필요 |  | 
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)
FRONT SEAL
FRONT SEAL
BEAUTY COVER

## Slide 5
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestions
 |  | 색상 및 표면 처리 작업 문제 없으나 세부 사양 필요 - Low gloss C Black/N-101 색상 관련 사양서 또는 자료 요청 - MT-11590 표면 처리 관련 사양서 또는 자료 요청
Customer Answers |  | 
사양 확인 후 회신 추후 supplier와 협의해 조정 가능 |  | 
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)

## Slide 6
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestion
 |  | 원재료 flame rating (최소 V0) 만족 적용 부품 문의 (사유 : UL V-0 등급 만족 원재료 전 부품 사용 시, 단가 상승) RFQ 內 중량 제한에 BRACKET 포함 여부 확인 요청 (사유 : 중량 고려 시 기존 재질(SPCC)이나 사출 재질로 반영 필요) 유라 제안 : - ENCLOSURE : V-0 만족 원재료 적용 ㄴ 적용 부품 : ① INLET ② TML CAPs ③ AC TML BLOCK ④ AC TML HOLDER ⓢ DC CABLE HEADER - 이외 부품 : 제조사 주관 선정 ⑥ DC CAP ⑦ BRACKET ⑧ COVER
Customer Answers |  | 
원재료 UL V-0 등급 만족 부품 : ①, ②, ③, ④, ⓢ, ⑧ (⑥, ⑦은 원재료 선정 가능) BRACKET은 RQF 內 사이즈 및 중량 만족 필요 BRACKET은 steel이 아닌 plastic류 적용 주변 데이터 재송부 |  | 
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)
①
②
③
④
⑤
⑧
⑥
⑦

## Slide 7
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestions
 |  | AC단 와이어 인출부 사이즈 문의 AC단 와이어 인출부 IP67 만족 필요 여부 문의 유라 제안 : IP67 만족 필요 시, 패밀리 씰 적용
Customer Answers |  | 
AC단 와이어는 하나의 bundle로 인출 인출부 사이즈 검토 후 송부 와이어 인출부 방수 구조 적용 |  | 
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)
(Ref ) E-mail
AC TERMINAL SEAL
AC TERMINAL SEAL CAP
INLET
AC TERMINAL SEAL
AC TERMINAL SEAL CAP
INLET
AC TERMINAL
WIRE

## Slide 8
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestions
 |  | 삽발력 기준 변경 가능 여부 확인 요청 (75N → 100N) - SAE J1772 : 75N 이하 (권고 사항) - IEC 62196 : 100N 이하 아웃렛별 편차 존재함으로 해당 항목 만족 어려움 예상 (지정 아웃렛 있는 경우, 모델명 공유 요청)
Customer Answers |  | 
삽발력 기준 75N 이하 만족 요청 지정 아웃렛 없음 유라 추가 요청 : 제품 검토 후 만족 어려울 시, 재협의 요청 |  | 
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)

## Slide 9
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestions
 |  | 1.1kN 기준 문의 (SAE J1772, UL2251, IEC 62196 내 해당 기준 확인 불가)
Customer Answers |  | 
CANOO 자체 기준 설정 대상은 ①인렛 및 차체, ②인렛 및 브라켓 사이의 유지력 요구 |  | 
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)

## Slide 10
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestions
 |  | GROUND 및 DC 단자 적용 케이블 사이즈 확인 요청 ※ 발췌 : IEC 62196-1 인렛의 정격 전류 및 정격 전압 사양 요청 단자별 적용 전선 사양 요청 실 전류 프로파일 요청
Customer Answers |  | 
전류 프로파일 제공 예정(정격 전류 및 전압 확인 가능) 전선 사양 미정 (하네스 RQF 진행 안됨) → 추후 공유 |  | 
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)

## Slide 11
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestions
 |  | 액추에이터 위치 변경 가능 여부 문의 유라 검토 사항
Customer Answers |  | 
패키지 간섭 없을 시, 액추에이터 위치 조절 가능 |  | 
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)
ACTUATOR
 | concept (1) | concept (2)
actuator 위치 | 좌측 상단 | 중앙 상단
actuator lock-pin 작동 방향 | 수평 방향 이동 - lock 시 : (좌) → 우 - unlock 시 : (우) → 좌 | 앞뒤 방향 이동 - lock 시 : (뒤) → 앞 - unlock 시 : (앞) → 뒤

## Slide 12
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestions
 |  | HV Cables을 차폐전선으로 적용 시, 인렛에도 별도 구조 적용을 원하는지 문의
Customer Answers |  | 
RFQ 컨셉은 차폐 전선 적용 타입으로 제안 (인렛 별도 구조 없음) 인렛 차폐 구조 관련 정보 제공 요청 ※ DC TERMINAL 및 BUSBAR 볼팅 조립으로 검토 |  | 
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
(Ref ) E-mail
타입 | 형상
차폐 전선 적용/그라운드 연결 | 차지포트 內 별도 구조 없음
차폐 전선 및 차지포트 별도 구조 | 차지포트 내 차폐 구조 적용 ㄴ 추가 부품 적용 필요 : DC SHIELD, OETIKER, BUSBAR 등
인렛 DC단
BUSBAR
OETIKER
DC SHIELD
VEHICLE

## Slide 13
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestions
 |  | 브라켓 조립 방향 및 순서 문의 유라 제안 : 인렛 아세이 후 브라켓 조립
Customer Answers |  | 
조립 방향 및 순서는 supplier 선택 가능 추후 취급설명서 제공 필요 |  | 
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)

## Slide 14: 1. 싸이즈와 중량 확인 2. Header cover ac.dc분리 3. 조립 순서 브라켓 <- 하우징 4. Dc단자 인서트 -> 체결로 변경 5. ac 전선 통합