## Slide 1
▣ Charge port Comparison Chart
<Thiết kế concept mới nhất của YURA
<CANOO社 RFQ Thiết kế concept>
※ So với concept ban đầu thì thêm chi tiết - Mặt sau tối thiểu đạt IP67
Lắp ráp không cần vít
Sử dụng bracket
Thay đổi hướng wire AC, DC
(예시)
AC TERMINAL SEAL
SEAL
SEAL
SEAL
SEAL
ACTUATOR
DC CABLE HEADER
HEADER COVER
TERMINALs
DC TERMINALs
BRACKET
INLET
DC CAP

## Slide 2
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestion
 |  | Yêu cầu phân loại chi tiết wet zone và dry zone trong cụm inlet assy (Yêu cầu đạt IP67) 유라 제안 : 인렛 컨셉 제안 1) 방수 컨셉
Customer Answers |  | 
Kiểm tra HEADER COVER của DC xem có thể làm dạng OPEN được không? |  | 
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)
NO | Phạm vi sử dụng SEAL |  | Loại SEAL | Ghi chú
1 | INLET | AC TERMINALs | Family seal | Giữ kín
2 | INLET | DC TERMINALs | Seal riêng lẻ | Giữ kín
3 | INLET | COVER HEAD | gasket | Giữ kín
4 | HEADER COVER | HEADER COVER | gasket | Giữ kín
5 | HEADER COVER | BUSBAR | Family seal | Giữ kín
(1) SEAL
(3) SEAL
(4) SEAL
(5) SEAL
(2) SEAL
Phương án của Yura : concept của inlet
1) Concept chống nước

## Slide 3
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestion
 |  | Phương án của Yura: Inlet concept 2) Concept thoát nước
Customer Answers |  | 
유라 컨셉 반영 |  | 
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)
① sử dụng lỗ thoát nước ở terminal | ② Hướng thoát nước
<Hướng terminal sạc chậm>
<Hướng terminal nhanh>

## Slide 4
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestions
 |  | Yêu cầu xác định ý nghĩa của Sealing surface 1) Mở rộng kết cấu chống nước của seal trên inlet 2) Mở dộng kết cấu chống nước sử dụng seal trên BEAUTY COVER P.a của Yura - Sử dụng kết cấu FRONT SEAL ở Inlet
Customer Answers |  | 
Sử dụng kết cấu chống nước BEAUTY COVER (Sau khi kiểm tra 3D sẽ báo lại) Mở rộng không gian mặt chống nước nỗi giữa Inlet và BEAUTY COVER |  | 
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)
FRONT SEAL
FRONT SEAL
BEAUTY COVER

## Slide 5
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestions
 |  | Yêu cầu thông tin chi tiết về việc có vấn đề xử lý bề mặt hay màu sắc hay không Yêu cầu tài liệu và thông tin về màu sắc Low gloss C Black/N-101 Yêu cầu tài liệu và thông tin về xử lý bể mặt MT-11590
Customer Answers |  | 
Phản hồi sau khi kiểm tra lại thông tin kỹ thuật Ngay sau đó có thể họp cùng supplier và điều chỉnh |  | 
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)

## Slide 6
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestion
 |  | Hỏi đáp về việc sử dụng chi tiết thỏa mãn flame rating (tối thiểu V0) về nguyên vật liệu (lý do : khi sử dụng các chi tiết nguyên vật liệu cấp UL V-0 sẽ làm tang đơn giá) Yêu cầu kiểm tra nếu bao gồm cả bracket thì có nằm trong giới hạn khối lượng của RFQ không (lý do : Cần cân nhắc đến trọng lượng khi thay đổi thành vật liệu ban đầu (SPCC) hoặc vật liệu dẻo) P.a của Yura: - ENCLOSURE : Sử dụng vật liệu thỏa mãn V-0 Chi tiết áp dụng: ① INLET ② TML CAPs ③ AC TML BLOCK ④ AC TML HOLDER ⓢ DC CABLE HEADER - Chi tiết khác: nhà sản xuất lựa chọn ⑥ DC CAP ⑦ BRACKET ⑧ COVER
Customer Answers |  | 
Những chi tiết yêu cầu thỏa mãn UL V-0 về nguyên vật liệu : ①, ②, ③, ④, ⓢ, ⑧ (⑥, ⑦ có thể lựa chọn vật liệu) Yêu cầu thỏa mãn về trọng lượng và size về BRACKET của RQF BRACKET sử dụng plastic thay cho steel Gửi lại các data liên quan |  | 
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)
①
②
③
④
⑤
⑧
⑥
⑦

## Slide 7
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestions
 |  | Hỏi về size đầu ra dây wire ở terminal AC Đầu ra dây wire terminal AC có thỏa mãn IP67 không P.a của Yura : khi thỏa mãn IP67 thì sử dụng seal family
Customer Answers |  | 
Wire terminal AC rút ra theo 1 bundle Sau khi kiểm tra size đầu ra thì gửi lại Sử dụng kết cấu chống nước ở đầu ra wire |  | 
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)
(Ref ) E-mail
AC TERMINAL SEAL
AC TERMINAL SEAL CAP
INLET
AC TERMINAL SEAL
AC TERMINAL SEAL CAP
INLET
AC TERMINAL
WIRE

## Slide 8
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestions
 |  | Có thay đổi được Lực chèn không (75N → 100N) - SAE J1772 : dưới 75N (được khuyến cáo) - IEC 62196 : dưới 100N Dự đoán những hạng mục khó thỏa mãn tiêu chuẩn do tồn tại sai số giữa các outlet (Nếu có oulet được chỉ định yêu cầu cung cấp số hiệu model)
Customer Answers |  | 
Yêu cầu lực chèn (삽발력) thỏa mãn dưới 75N Không có outlet được chỉ định Yura yêu cầu thêm: sản phẩm sau khi kiểm tra khó thỏa mãn yêu cầu thì hội ý lại |  | 
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)

## Slide 9
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestions
 |  | Hỏi đáp 1.1kN (không thể kiểm tra được liệu có thỏa mãn tiêu chuẩn SAE J1772, UL2251, IEC 62196)
Customer Answers |  | 
Chọn thân xe ban đầu CANOO Yêu cầu lực duy trì giữa ①Inlet và thân xe, ② Inlet và bracket |  | 
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)

## Slide 10
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestions
 |  | Yêu cầu kiểm tra size cable chân DC và GROUND ※ Trích: IEC 62196-1 Yêu cầu thông tin dòng điện và điện áp định mức inlet Yêu cầu thông tin dòng điện áp dụng ở mỗi terminal Yêu cầu profile dòng điện thực
Customer Answers |  | 
Dự tính cung cấp thông tin dòng điện (có khả năng kiểm tra dòng điện và nguồn điện định mức ) Chưa quyết định thông tin dây điện (không sử dụng được harness RQF) → quyết định xong sẽ công bố |  | 
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)

## Slide 11
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestions
 |  | Có thay đổi được vị trí actuator không Thông tin kiểm tra của Yura
Customer Answers |  | 
Có thể điều chỉnh vị trí actuator trong trường hợp không bị vướng với package (thân xe) |  | 
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)
ACTUATOR
 | concept (1) | concept (2)
Vị trí actuator | Phía trên bên trái | Phía trên ở giữa
Hướng hoạt động actuator lock-pin | Hướng ngang - lock : (trái) → phải - unlock : (phải) → trái | Hướng trước sau - lock : (sau) → trước - unlock : (trước) → sau

## Slide 12
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestions
 |  | Khi sử dụng HV Cables là dây điện chắn điện từ thì có muốn áp dụng kết cấu riêng cho inlet không
Customer Answers |  | 
Concept RFQ: đề xuất đổi sang loại dây điện có chắn điện từ (không dùng kết cấu riêng cho Inlet) Yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến kết cấu chắn điện từ inlet ※ Kiểm tra lắp ráp bu long giữa DC TERMINAL và BUSBAR |  | 
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
(Ref ) E-mail
Loại | Hình dáng
Sử dụng dây chắn điện từ/ nối đất | Charge port không có kết cấu riêng
Sử dụng dây chắn điện từ/ kết cấu riêng cho charge port | Sử dụng kết cấu chắn điện từ bên trong charge port Cần sử dụng thêm chi tiết: DC SHIELD, OETIKER, BUSBAR
Chân DC inlet
BUSBAR
OETIKER
DC SHIELD
VEHICLE

## Slide 13
Item | CHARGE PORT | 
Information |  | Questions & Suggestions
 |  | Hỏi về hướng và thứ tự lắp ráp bracket P.a của yura : Lắp cụm inlet assy rồi lắp bracket
Customer Answers |  | 
Hướng và thứ tự lắp ráp có thể do supplier quyết định Sau khi quyết định cần cung cấp ngay hướng dẫn sử dụng, lắp ráp |  | 
▣ CANOO社 RFQ 대응 문의 및 제안
(Ref ) Document : [CANOO] CCS1 Chargeport Requirements R.10 (2020-04-06)

## Slide 14: 1. Kiểm tra kích thước và khối lượng 2. Chỉ làm cover DC 3. Thứ tự lắp ráp housing trước Bracket 4. Terminal DC chuyển từ dạng đúc chèn sang dạng tách rời seal 5. Gộp dây AC